Komunikat Mierniczego.

Podczas pomiarów na Mistrz. Polski w Pucku w klasie Cadet  w dniach 6-9.07.2019 będą sprawdzane :

1.masa łodzi-minimum  54 kg w stanie suchym bez kabestanu i szotów grota.

2.masa urządzenia sterowego  - minimum 3kg oraz płetwy mieczowej-2,3 kg

3 rozmieszczenie i szerokość oraz wymagany kolor  kontrastowy opasek na maszcie i bomie oraz           taśmy (bezpieczeństwa)podtrzymującej szoty grota(300-400 mm od środkowego bloczka na bomie)

4.długość bomu spinakera max 1219 mm

5.posiadanie zmierzonych i podpisanych żagli z kapslem lub plakietką.

6.Żagle muszą posiadać numery zgodne z plakietką budowlaną na łodzi oraz z certyfikatem

7.Łodzie muszą mieć ważny test pływalności

A tu jest ściągawka z przepisów o omasztowaniu Cadeta:

F.3.5 WYMIARY MASZTU

Min        	Max

Wymiary przekroju poprzecznego masztu................................................ 	43mm -

Szerokość opasek ……………………………………………………… 				10mm -

Wysokość dolnej opaski (odległość pomiędzy górną krawędzią opaski

i piętą masztu bez czopu masztu) …………………………………. 	        		 489mm         489mm

Wysokość górnej opaski (odległość od dolnej krawędzi górnej opaski

do górnej krawędzi dolnej opaski)………………………………. -			  	        4140mm

Wysokość pośredniej opaski (odległość od górnej krawędzi dolnej

opaski i dolnej krawędzi opaski pośredniej) ……………………………      		 2560mm     2610mm

Punkt zamocowania bloczka fału foka poniżej opaski pośredniej...........			          - 75mm

Punkt przecięcia linii przedłużeń want i sztagu poniżej opaski pośredniej. 		          - 75mm

Odległość od okucia do spinakerbomu do pięty masztu…………………		                      - 667mm

Głębokość gniazda na piętę masztu…………………………………….. 		                                      - 13mm

Odległość od kipy fału spinakera do pięty masztu ……………………….		                   - 3156mm

F.3.6 MASA

(a) Ciężar masztu jest mierzony razem z wszystkimi zamontowanymi okuciami ale

wyłączając ruchome i stałe olinowanie oraz wantowniki. Minimalna waga masztu wynosi

4kg.

(b) Środek ciężkości masztu w stanie jak podano wyżej nie może być niżej niż 2200mm

od pięty masztu.

F.4 Bom

F.4.1 NADANIE CERTYFIKATU

F.4.4 OKUCIA

(a) Dwa pojedyncze bloczki szotów grota z zamocowaniami.

(b) Bloczki do naciągania dolnego liku żagla z zamocowaniami.

(c) Okucia do obciągacza bomu.

(d) Mocowanie pięty bomu.

(e) Nie więcej niż dwa uchwyty lub ucha mogą być zamocowane po każdej ze stron bomu

w celu przechowania spinakerbomu. Spinakerbom musi być umieszczony na bomie grota

w taki sposób, aby był blisko bomu a jego najdalej wysunięta końcówka musi być

osłonięta aby nie było możliwości zahaczenia odzieży sternika lub załoganta.

F.4.5 WYMIARY

Min    Max

Wymiary przekroju poprzecznego bomu wraz z likszparą.............................        37mm    65mm

Szerokość opaski pomiarowej ………………………………………………            	           -10mm

Odległość od przedniej krawędzi opaski i linii prostej będącej

przedłużeniem liku przedniego grota……………………………………….. 	      		- 1905mm

Odległość od okucia obciągacza bomu do przedniego końca bomu ………...       457mm    507mm

F.4.6 CIĘŻAR

Minimalna waga bomu z wszystkimi okuciami wynosi 1,7kg.

F.5 Spinakerbom

F.5.1 NADANIE CERTYFIKATU

(a) Spinakerbom i jego okucia muszą być zgodne z przepisami klasowymi

obowiązującymi w momencie ich zasadniczego pomiaru.

(b) Spinakerbom musi być zmierzony przez oficjalnego mierniczego, który nada mu

oznaczenie ICCA i podpisze, aby uwierzytelnić pomiar.

F.5.2 MATERIAŁY

Bom musi być wykonany z drewna lub stopu aluminiowego i może być dowolnego

przekroju.

F.5.3 OKUCIA

Dozwolone jest zastosowanie po jednym zaczepie (haku) na każdym końcu

spinakerbomu. Mogą być one połączone fałem. Dozwolone są również okucia do

zamocowania systemu regulacji wysokości spinakerbomu.

F.5.4 WYMIARY

Długość spinakerbomu (razem z końcówkami) może wynosić maksymalnie 1219mm.

Przy prowadzeniu centralnym szot grota musi być poprowadzony przez bloczek (A)

zamocowany centralnie w odległości co najmniej 1368mm i nie więcej niż 1493mm w

przód od linii bazowej A, następnie poprowadzony pionowo w górę do małego

pojedynczego bloczka (B) zamocowanego na dolnej stronie bomu, w odległości 680-

800mm od tylnej części masztu.

(f) Miękka pętla według opisu w F.7.1(a)(ii).

Od tego bloczka musi przebiegać przez przynajmniej jedną miękką pętlę (300-400 mm za bloczkiem B) ponad głową sternika do pojedynczego bloczka zamocowanego na końcówce bomu. W pewnym miejscu max 600 mm od górnej krawędzi pawęży rufowej szot grota może się rozdzielaći każda z jego części (która może mieć średnicę mniejszą niż 8mm) biegnie do punktów

mocowania na pawęży. Punkty zamocowania są opisane w punkcie D.11.1(a)(viii).

Bloczek (A) może być bloczkiem oporowym.

(iii) Obciągacz bomu

Może być stosowany obciągacz bomu z przełożeniem mechanicznym

nieprzekraczającym 6:1, wraz z jedną knagą szczękową lub zaciskową [cam cleat].